宜昌市青少年宫

消防设施维保、检测服务方案

为了保障单位和人民生命财产安全,维护单位消防设施设备正常运行，真正起到自动报警、预警和自动灭火的功能，根据《湖北省建筑消防设施使用维修保养管理办法》，结合服务单位场所现有消防设施设备和服务单位的要求，特制定消防设施维护保养、检测服务内容方案如下：

1、消防主机及火灾自动报警系统：每季度上门进行一次巡检维保，对消防设施值班员和操作员进行现场指导培训，使消防控制室值班员能够熟练主机操作和远程自动控制，重要消防联动设备每季度进行现场启停试验，全部联动控制点每季度进行手动联动功能试验；

2、消防广播、防火门、防火卷帘联动系统：每季度上门进行一次巡检维保，检查广播音响、防火门和防火卷帘的启闭功能，重要消防联动设备每季度进行现场启停试验，全部联动控制点每季度进行手动联动功能试验；

3、手动报警按钮及声光报警系统：每季度上门进行一次巡检维保，各区域报警点每季度抽取一个进行报警功能试验，重要消防联动设备每季度进行现场启停试验，全部联动控制点每季度进行手动联动功能试验；

4、自动喷淋灭火和所有消防管网线路系统：每季度上门进行一次巡检维保，检查消防供水管网压力和有无漏水损坏，重要消防联动设备每季度进行现场启停试验，全部联动控制点每季度进行手动联动功能试验；

5、防排烟、消防弱电和柴油发电机房系统：每季度上门进行一次巡检维保，对防排烟风机启动、消防弱电、柴油发电机房发电机运转进行启动测试；重要消防联动设备每季度进行现场启停试验，全部联动控制点每季度进行手动联动功能试验，

6、应急照明及灯光疏散指示标识系统：每季度上门进行一次巡检维保，重要消防联动设备每季度进行现场启停试验，全部联动控制点每季度进行手动联动功能试验及强切电源进行测试；

7、消火栓、消防水泵房、水池、高位水箱、 消防稳压控制系统、各场所配置的干粉灭火器及室内消火栓内器材：每季度上门进行一次巡检维保，室外消防栓每年进行一次除锈刷防锈漆、接扣黄油润滑等维护保养，对消防水泵进行启动打压测试，对消防水池和高位水箱有无漏水和储存水位进行检查，消防稳压控制系统每季度进行检查，每季度对各场所配置的干粉灭火器压力、有效期进行检查，对室内消火栓内器材完好情况进行检查，需要维修更换的器材费用由单位承担，重要消防联动设备每季度进行现场启停试验，全部联动控制点每季度进行手动联动功能试验；

8、消防设施年度检测：合同签订后我公司安排人员对单位所有自动消防设施设备进行一次检测，并出具合格检测报告；

9、微型消防站指导：根据宜昌市消防救援支队“标准化”进行指导微型消防站建设和对微型消防站队员进行培训；

10、火灾隐患整改指导：根据上级下发火灾隐患整改通知，为单位拟定整改方案、计划，并指导整改，每年安排1次宜昌市级消防专家对单位火灾隐患检查指导；

11、消防“标准化”管理建设指导：根据宜昌市消防救援支队“宜消〔2019〕57号"文件，标准化实施方案实施标准化管理的各项标准进行指导；

12、消防演练指导: 每年安全生产月期间为单位指导一次消防综合演练，使单位工作人员基本上能够熟练正确使用干粉灭火器和固定消防设施的使用，能够熟练扑救初期火灾以及火场逃生的方法，并结合实地指导修订演练预案；

13、消防档案资料指导: 规范指导单位消防档案建设、消防巡查检查记录，提供2本控制室值班记录并指导消防控制室值班人员进行正确填写；

14、在合同期内发现消防设施设备故障或损坏，我公司应尽力修复，因失效、磨损、老化、自然灾害等因素更换设备元件所产生的费用由单位全额承担，设备元件单位可自购或委托我公司代购。（我公司免费安装，设备材料费据实结算）

我公司在消防设施设备维保合同期内应保障单位整个消防系统设施设备能够正常运行，全部设备均达到合格的技术服务标准，消防设施系统一旦发生故障，我公司应在接到单位通知后24小时内派人上门维修，每季度对单位消防设施进行一次巡检维护保养，并书面将巡检、维护保养记录进行双方现场人员认可签字，单位留存一份。以利于单位对我公司的工作质量进行监督。